Cordless Phone Frequencies

31 MHz System      downloaded from Normsweb.com

| Channel | Base Frequency | Handset Frequency |
| --- | --- | --- |
| 1 | 31.0375 | 39.9375 |
| 2 | 31.0625 | 39.9625 |
| 3 | 31.0875 | 39.9875 |
| 4 | 31.1125 | 40.0125 |
| 5 | 31.1375 | 40.0375 |
| 6 | 31.1625 | 40.0625 |
| 7 | 31.1875 | 40.0875 |
| 8 | 31.2125 | 40.1125 |

47 MHz System

| Channel | Base Frequency | Handset Frequency |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.642 | 47.45625 |
| 2 | 1.662 | 47.46875 |
| 3 | 1.682 | 47.48125 |
| 4 | 1.702 | 47.49375 |
| 5 | 1.722 | 47.50625 |
| 6 | 1.742 | 47.51875 |
| 7 | 1.762 | 47.53125 or 47.44375 |
| 8 | 1.782 | 47.54375 |

46/49 MHz System

| Channel | Base Frequency | Handset Frequency |
| --- | --- | --- |
| 1 | 49.670 | 46.610 |
| 2 | 49.845 | 46.630 |
| 3 | 49.860 | 46.670 |
| 4 | 49.770 | 46.710 |
| 5 | 49.875 | 46.730 |
| 6 | 49.830 | 46.770 |
| 7 | 49.890 | 46.830 |
| 8 | 49.930 | 46.870 |
| 9 | 49.990 | 46.930 |
| 10 | 49.970 | 46.970 |

77MHz Extended Range System

| Channel | Base Frequency | Handset Frequency |
| --- | --- | --- |
| 1 | 47.43125 | 77.5125 |
| 2 | 47.41875 | 77.5500 |

1.6MHz Extended Range System

Scan around 1.6MHz

900MHz System

Scan between 902 to 928MHz

2.4GHz System

Scan between 2.4GHz to 2.4835GHz, with a channel spacing of 5MHz.

The 2.4GHz frequencies are shared with wireless networks.

5.8GHz system

Scan between 5.725GHz to 5.850GHz.